| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Директор | Директор |
| / / | / / |
| «_____» __________ 201_ г. | «_____» __________ 201_ г. |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта

# НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

«Двухэтажный жилой дом с пристроенным гаражом по ш.Космонавтов в Индустриальном районе г.  Пермь»

|  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
|  | 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| 1.1 | Основания для проектирования | Договор 0010-АС-2012 |
| 1.2. | Стадийность проектирования | 1-й этап – стадия «Проект» 2-й этап – «Рабочая документация» |
| 1.3. | Заказчик |  |
| 1.4. | Генеральная проектная организация |  |
| 1.5 | Вид строительства | Новое |
| 1.6 | Сроки строительства | 2014 - 2016 г.г. |
| 1.7. | Источник финансирования | Собственные средства/Долевое строительство |
| 1.8. | Сведения об участке строительства | Земельный участок состоит из двух участков с кадастровыми номерами: .................................. (Sуч.=650,00м2), .................................. (Sуч.=300,00м2) |
|  | Планировочные ограничения | Согласно ГПЗУ |
|  | Особые геологические и гидрологические условия | Не выявлены |
|  | Сейсмичность | Нет |
|  | Наличие специальных технических условий | В соответствии с действующей нормативно-технической документацией |
| 1.9. | Идентификационные сведения об объекте капитального строительства | 2-ух этажный жилой дом с пристроенным гаражом |
|  | Сведения о градостроительном плане земельного участка | ГПЗУ № RU................................ Постановление администрации города № 852 от 28.03.2012 г. «Об утверждении ГПЗУ» ГПЗУ № RU................................ Постановление администрации города № 850 от 28.03.2012 г. «Об утверждении ГПЗУ» ГПЗУ № RU................................ Постановлениеадминистрации города № 854 от 28.03.2012 г. «Об утверждении ГПЗУ» |
|  | Правоустанавливающие документы на земельный участок или объект реконструкции, капитального ремонта | Свидетельство о государственной регистрации права № ..................................... от 26.09.2012 г.; Свидетельство о государственной регистрации права № ..................................... от 26.09.2012 г. |
| 1.10. | Указания о выделении этапов строительства и их состав | Не выделять |
| 1.11. | Сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений (при реконструкции или капитальном ремонте), объекта незавершенного строительства | Не требуется |

| 1.12. | Сведения об инженерных изысканиях | Материалы технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям для объекта строительства, выполненных ООО «ХХХ» в 2011 г. Материалы инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «ХХХ» в 2011 г. Материалы инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «ХХХ» в 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | Сбор исходных данных | Заказчику до начала проектирования передать исходные данные проектировщику. |
| 1.14. | Наименование и состав проектной документации | Состав и содержание разделов разработать в соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиях по их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 |
|  | 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ. |
| 2.1. | Градостроительные решения Генеральный план, благоустройство, озеленение, организация рельефа, Обеспеченность автостоянкой | Генеральный план выполнить в соответствии с ранее утвержденной планировочной структурой Эскизного проекта, а также в соответствии с действующими нормами с учетом следующего: 1. Проезды и стоянку автотранспорта выполнить мелкоразмерной бетонной цветной брусчаткой, тротуары – мелкоразмерной бетонной цветной брусчаткой. 2. Вертикальную планировку решить в увязке с существующими проездами |
| 2.2. | Нормативный срок эксплуатации здания | Не менее 50 лет |
| 2.3. | Архитектурно-планировочные решения |  |
|  | Наружная отделка фасадов | Согласно паспорту отделки фасадов Эскизного проекта; |
|  | Внутренняя отделка помещений | В жилых помещениях и коридорах оклейка стен структурными обоями; окраска потолков. В кухне: фартуки с облицовкой керамической плиткой и оклейка моющимися обоями, окраска потолков; в санузлах – облицовка стен керамической плиткой, покраска потолков водоэмульсионными красками. Предусмотреть выполнение данных работ силами заказчика после ввода дома в эксплуатацию. |
|  | Дополнительные требования к объемно-планировочным решениям | В подвале здания предусмотреть следующие помещения: - насосная с водомерным узлом, площадью не менее 20 м2; - электрощитовая, площадью не менее 15,0 м2; На техническом чердаке здания предусмотреть помещения: - для размещения оборудования связи, площадью не менее 5 м2; - для систем диспетчеризации лифта, площадью не менее 5,0 м2; |
|  | Основные технико-экономические показатели | Двухэтажный жилой дом Уровень ответственности здания нормальный, общая этажность - 2 этажа, Размеры здания – 16,5 м * 18,6 м.; Высота подвального этажа – 2,50 м (от пола до пола); Высота первого этажа – 3,0 м; (от пола до пола) Высота второго этажа – 3,0 м; (в чистоте) Высота чердака – 2,9 м; (в чистоте) Жилая часть, размещается на 1,2 этажах Жилая площадь – не менее 450 м2. |
|  |  | Перечень помещений (экспликация) первого этажа с указанием площади каждого помещения; Перечень помещений (экспликация) второго этажа с указанием площади каждого помещения; в соответствии с утвержденными Заказчиком планировками. Здесь перечислить все помещения с указанием площадей. |
|  |  | Подвал жилого дома предусмотрен для прокладки инженерных сетей и размещения технических помещений. |
|  | Очередность строительства | Не выделять |
| 2.4. | Требования по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов | Жилые помещения для проживания и размещения маломобильных групп населения не предусматривать. Предусмотреть условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку к зданию и места для парковки личного автотранспорта МГН с учетом требований СНиП 35-01-2001. Для доступа в здание запроектировать пандус согласно СНиП 35-01-2001. Вход в здание и помещения на путях движения МГН предусматривать без порогов. Доступ инвалидов в подвальный этаж не предусматривать. |
| 2.5. | Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций |  |
| 2.5.1 | Конструктивная схема здания | Здание с несущим монолитным ж/б каркасом |
| 2.5.2 | Строительные конструкции здания |  |
|  | - фундаменты | Монолитная ж/бетонная плита |
|  | - стены подвала | Монолитные ж/бетонные |
|  | - стены наружные | Самонесущие из газосиликатных блоков толщиной 600×300×300мм Наружная отделка с первого этажа и выше по системе наружной теплоизоляции "Сэнарджи". Цокольная часть стен: фасадная керамическая плитка. |
|  | - стены внутренние | Несущие монолитные толщиной 200 мм. |
|  | - перегородки | Межкомнатные – толщиной 100 мм из газосиликатных блоков ср. плотность 500 кг/м3 |
|  |  | Межкомнатные - толщиной 200 мм из газосиликатных блоков ср. плотность 500 кг/м3. |
|  |  | Санузлы, ванные комнаты, туалеты: силикатный кирпич на ребро толщ. 88 мм. |
|  | - лифтовая шахта | Монолитный ж/б |
|  | - конструкции каркаса | Монолитный железобетонный по индивидуальным чертежам |
|  | - перекрытия междуэтажные | Монолитные железобетонные, толщина и армирование по расчету |
|  | - лестницы | Монолитные железобетонные |
|  | - крыша | Плоская, с организованным внутренним водостоком |
|  | - кровля | Покрытие из рулонных материалов ТехноНиколь. |
|  | - козырьки входов | Из металлоконструкций, с покрытием из профлистов |
|  | - окна | Комнаты жилые: двухкамерные стеклопакеты из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99; Лоджии: одинарное остекление из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99; |
|  | - двери | Внутренние – индивидуального изготовления; Балконные - из ПВХ профиля Входные в жилую часть здания – металлические утепленные. |
|  | - полы | Жилые помещения – линолеум; Ванные и санузлы – керамическая плитка; Коридоры, лестничные площадки, входы, тамбуры – керамическая плитка. |
| 2.5.3. | Защита конструкций здания от подземных вод | Выполнить вертикальную оклеечную гидроизоляцию (мембрана Плантер Geo фирмы «Технониколь») (при необходимости) |
| 2.5.4. | Защита от радона | Устройство оклеечной изоляции из 2-х слоев Техноэласт-Альфа фирмы «Технониколь» (при необходимости) |
| 2.5.5. | Защита конструкций здания от шума | Согласно расчетов |
| 2.6. | Технологические решения и оборудование: |  |
|  | - лифт | Лифт дома – фирмы «OTIS»: 1 шт - грузоподъемностью 400 кг.. |
|  | - мусороудаление | Не предусматривать |
| 2.7. | Инженерные системы здания |  |
| 2.7.1 | - Водоснабжение | От городских сетей водопровода, согласно техническим условиям. Предусмотреть двухзонную систему водоснабжения здания. Внутренние трубопроводы для жилой части: магистральные трубопроводы и стояки из водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*; разводка и подводка к сан. приборам из полипропиленовых труб. Все трубопроводы, проложенные в подвале и на тех. этаже, а также стояки - теплоизолировать. |
|  |  | На вводе холодного и горячего водопровода предусмотреть установку водомера производства Россия и регулятора давления КФРД. |
|  |  | Предусмотреть установку устройства для первичного тушения пожара КПК «Пульс». |
|  |  | Оборудование для внутреннего пожаротушения- пожарные краны и шкафы принять отечественного производства |
|  |  | Трубопроводы горячего водоснабжения: разводка и подводка к сан. приборам из полипропиленовых труб. Трубопроводы, проложенные в подготовки пола предусмотреть из армированных полипропиленовых труб. Резервные источники горячего водоснабжения – не предусматривать. Запорно-регулирующая арматура – импортного производства. Узел учета расхода воды – согласно ТУ Отопление и ГВС предусмотреть от крышной газовой котельной. |
| 2.7.2 | - Водоотведение | В городской канализационный коллектор, согласно техническим условиям. Наружные трубопроводы - из чугунных труб. Систему канализации здания запроектировать из полипропиленовых канализационных труб по ТУ 4926-005-41989945-97. Запорная арматура – импортного производства. Трубопроводы проложенные в подвале изолировать. Сантехническое оборудование – импортного производства. |
| 2.7.3 | - Ливневая канализация | В городские сети ливневой канализации, согласно техническим условиям. Система внутреннего водостока предусмотреть из водосточных воронок с теплоизоляцией, стояка из труб нПВХ 125SDR33 110х3,4 «техническая» по ГОСТ Р51613-2000. Наружные трубопроводы - из чугунных труб. Водосточные воронки – импортного производства; предусмотреть эл. подогрев водосточных воронок. |
| 2.7.4 | - Отопление и вентиляция |  |
|  | Отопление | Однотрубная система отопления с верхней разводкой. Трубопроводы системы отопления – полипропилен армированный (импортного производства). Внутридомовая прокладка в конструкции пола (с утеплением). Магистральные трубопроводы стальные из труб электросварных по ГОСТ 10704-91. Отопительные приборы – конвекторы стальные «Сантехпром». Запорно-регулирующая арматура импортного производства. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов отечественного производства. Отопление и ГВС предусмотреть от крышной газовой котельной. |
|  | Вентиляция | Вентиляцию здания предусмотреть с естественным побуждением через вентиляционные каналы из кирпича. Технический чердак «теплый». Вентиляционные каналы предусмотреть в санитарных узлах и кухне. Для расчета сечения вентиляционных каналов предусмотреть на кухне установку газовой плиты. Вентиляционные решетки принять отечественного производства. |
|  | Кондиционирование | Не предусматривать. |
|  | Противодымная защита | Вентиляционное оборудование для противопожарной вентиляции (дымоудаление при пожаре) принять: вентиляторы «Веза» Предпочтительна установка вентиляторов крышного исполнения. |
| 2.7.5 | - Теплоснабжение и горячее водоснабжение жилой части здания | Отопление и ГВС предусмотреть от блочной крышной газовой котельной. Запорно-регулирующая арматура – импортного производства. |
| 2.7.6 | - Индивидуальный тепловой пункт | Не предусматривать. |
| 2.7.7 | - Электроснабжение | Подключение к эл. сетям выполнить согласно технических условий. Для токоприемников I категории надежности электроснабжения предусмотреть установку шкафов автоматического включения резерва типа УАВР-8300, ШУАВР. Расчетный учет электроэнергии выполнить электронными счетчиками типа NP. ВРУ предусмотреть в подвале здания. Осветительные и силовые сети выполнить кабелями ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, проложенными сменяемо: - открыто в поливинилхлоридных трубах по стенам, по колоннам, на лотках типа ДКC, в технических помещениях подвала; - открыто в стальных электросварных трубах по стенам и перекрытиям в помещениях технического этажа; -скрыто сменяемо в поливинилхлоридных трубах, в конструкции несгораемых стен и перегородок, под слоем отделки в остальных помещениях. Для прокладки цепей питания электроприемников противопожарной защиты применить кабели исполнением –нг(А)-FRLS.Для распределения электроэнергии к комнатам применять устройства этажные распределительные УЭРМ. В кухне жилого дома предусмотреть установку бытовой газовой плиты. Предусмотреть световое ограждение здания. |
|  | - Молниезащита здания | Предусмотреть молниезащиту здания с использованием молниеприемной сетки по кровле в соответствии с «Инструкцией по молниезащите зданий, сооружений и пром. предприятий». |
|  | - Газоснабжение | Подключение к сетям газоснабжения выполнить согласно технических условий. Внутренний и фасадный газопровод запроектировать из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. На вводе газопровода на газовой магистрали установить термозапорный клапан КТЗ, далее шаровой кран и счётчик. В кухне жилого дома предусмотреть установку бытовой газовой плиты. Учёт расхода газа осуществить счетчиком, расположенным в кухне. Предусмотреть счетчик газа российского производства. |
| 2.7.8 | - Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре | Система пожарной сигнализации с использованием материалов и оборудования фирмы «Болид» (Россия). |
| 2.7.9 | Сети связи и сигнализации |  |
|  | - Телефонизация | Согласно технических условий. |
|  | - Радиофикация | Согласно технических условий. |
|  | - Телевидение и интернет | Согласно технических условий. |
|  | - Диспетчеризация лифтов | Согласно технических условий. |
| 2.7.10 | Крышная газовая котельная | Количество устанавливаемых котлов – в соответствии с расчетными тепловыми нагрузками. Марку устанавливаемого котельного оборудования предварительно согласовать с Заказчиком. |
| 2.8. | Наружные инженерные сети (внутриплощадочные) | В соответствии с техническими условиями по подключению объекта к существующим инженерным сетям: |
|  |  | - Водоснабжение и водоотведение согласно ТУ |
|  |  | - Газоснабжение согласно ТУ |
|  |  | - Ливневая канализация согласно ТУ |
|  |  | - Электроснабжение согласно ТУ |
|  | Способ прокладки инженерных коммуникаций | Водоснабжение и водоотведение – бесканальный способ прокладки. |
|  | Необходимость изменения и переустройства существующих внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей | Не предусматривать |
|  | Потребность в тепловых пунктах и трансформаторных подстанциях, других инженерных сооружениях, в т.ч. их реконструкция, капитальный ремонт | Не предусматривать |
| 2.9. | Требования по утилизации отходов | Не разрабатывать. |
| 2.10. | Энергоэффективность | При выполнении проекта предусмотреть энергосберегающие технологии |
| 2.11. | Мероприятия по охране окружающей среды | Не разрабатывать. |
| 2.12. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Не разрабатывать. |
| 2.13. | Требования к стоимостному составу сметной документации | Сметную документацию не разрабатывать |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. |
| 3.1. | Необходимость выполнения дополнительных экземпляров проектной документации или ее частей, оплачиваемых заказчиком отдельно | Согласно условиям договора |
| 3.2. | Необходимость представления проектной документации на электронных носителях | Проектная документация предоставляется на бумажном носителе в количестве 2(двух) экземпляров и на электронном носителе в формате PDF в 1 (одном) экземпляре. |
| 3.3. | Срок разработки проектной документации | Согласно условиям договора. |
| Утвержденное Заказчиком настоящее техническое задание является неотъемлемой частью договора № 0005-КАСП-2013 |
| ЗАКАЗЧИК: _______________/ / (подпись, печать) «__»_________201_ г. | ПРОЕКТИРОВЩИК: _______________/ / (подпись, печать) Главный инженер проекта ______________/ / (подпись) «__»_________201_ г. |